СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

с. Михайловское, Михайловского района, Алтайского края

с. Михайловское

Оглавление

Схема водоснабжения

Раздел  1  "Технико-экономическое состояние централизованных систем  водоснабжения поселения".                                                                                    2
 Раздел 2   "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды".                                                                                                  8
Раздел 3   " Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения".                                         9         
Раздел 4    « Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем  водоснабжения».                                                                                                    11
Раздел 5      «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения».                                                                                                    11
Раздел 6      «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций уполномоченных на их эксплуатацию».                                                             12

Схема водоотведения

Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа».                                                                                                  13
Раздел 2 «Балансы сточных вод в системе водоотведения».                                13

Схема водоснабжения  с. Михайловское

Схема водоотведения   с. Михайловское

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения»

Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования (эксплуатационные зоны)

В состав Михайловского поселения  входит один населенный пункт с. Михайловское, с общей численностью населения – 11842 человек и количеством дворов – 3245 шт.. Общая площадь земель муниципального образования – 1208 га, в том числе площадь застройки 19763344 кв.м. Общая протяженность улиц составляет 78 км.

Обслуживание системы водоснабжения на территории  с. Михайловское производит ООО «Водсервис».

Для обеспечения потребителей  Михайловского сельсовета услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действующих  хозяйствующих субъектов источников водоснабжения, водонапорных емкостей, разводящих сетей водоснабжения  протяженность которых составляет  82,0 км.. Потребление воды всеми потребителями составляет 400,0 тыс. м3 в год. Водоразборными колонками пользуются 30% населения. Количество колонок– 144шт., 70% населения используют центральную систему водоснабжения.

| Водоснабжение |
| --- |
| Скважины | шт. | 20 |
| Водонапорные башни | шт. | 9 |
| средняя производительность | м3/в сут. | 215,0 |
| Водопроводы | единиц |  |
| Протяженность сетей | км | 82,0 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 1 |

# Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

Население снабжается водой из артскважин, расположенных на территории поселения, водоподготовка отсутствует. Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

Скважины находятся на балансе ООО «Водсервис». Сведения по скважинам приведены в таблице.

Сведения по скважинам*

| № скв. | Местоположение скважин | Глубина, м | Максимальный водозабор, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| АК-15/84 | северная окраина с. Михайловское | 80 | 225 |
| АК-14/84 |  | 175 | 600 |
| АК-11/84 |  | 175 | 620 |
| АК-13/84 |  | 60 | резерв |
| АК-32/86 | центр с. Михайловское | 55 | резерв |
| БИ-332 | северо-восточная окраина с. Михайловское | 175 | резерв |
| БИ-333 | восточная окраина с. Михайловское | 175 | 120 |
| 67 | юго-западная окраина с. Михайловское | 175 | 100 |
| 66 |  | 175 | резерв |
| 2 | северо-западная окраина с. Михайловское | 175 | 80 |
| С-4-70 | западная окраина с. Михайловское | 60 | 25 |
| 298 | центр с. Михайловское | 60 | 100 |

*Сведения 2007 года.

Суммарная мощность водозаборов составляет 1870 м3/сут.

Существующее фактическое водопотребление села составляет 1245 м3/сут.

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Питьевая вода из артезианских скважин по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников | Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб./ сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |  |  |
| с. Михайловское | Водозаборная скважина – 20 шт. . муниципал. собствен. | Водонапорная башня – 9 шт. муниципал. собствен. | 75 % кап. ремонт | Санитарная охранная зона имеется |  |  |

При транспортировке питьевой воды через распределительную сеть, она также насыщается железом, что является вторичным загрязнением. Поэтому вода в водоразборных колонках имеет превышение по содержанию железа и общей жесткости. Контроль качества питьевой воды в распределительной сети производится по 11 показателям ежемесячно и по 5 неорганическим показателям ежеквартально.

Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады, больницы и т.п.), коммерческие организации.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

В с. Михайловское  водоснабжение предусматривается от самостоятельных систем водоснабжения, которые проектируются по следующим схемам:

- Водозабор из артскважин с расходом до 300м3/сут.:

а) артскважины, оборудованные погружными насосами;

б) регулирующие емкости (водонапорные башни);

в) разводящая сеть с водоразборными колонками и пожарными гидрантами.

# Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки

# Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Характеристика сетей водоснабжения

Протяженность сетей водопровода 82 км., в т.ч.:

- по диаметрам до159мм – 82км.

- по материалам труб:

- асбестоцементная – 1,59км,

- сталь – 1,3км

- чугун – 64,11км

- ПХВ – 14,922км

- по типу:

- уличные сети – 82 км.

Износ сетей и оборудования приводит к возникновению аварийных ситуаций на водопроводе:

- замена глубинных насосов на артскважинах (данные по району):

| Количество артскважин | Произведена замена |
| --- | --- |
|  | С 15.09.2009г. по 01.01.2010г. | 2011г. | 2012г. | на 01.10.2013г. |
| 9 | 1 | - | 1 | 2 |

- устранение утечек на водопроводных сетях, устранение утечек в колодцах

| Протяженность сетей | Устранение утечек |
| --- | --- |
|  | С 15.09.2009г по 01.01.2010г. | 2011г. | 2012г. | На 01.01.2013г. |
| 82км | 6 | 4 | 3 | 5 |

# - ремонт водоразборных колонок

| Количество ВРК | Ремонт ВРК |
| --- | --- |
|  | С 15.09.2009г по 01.01.2010г. | 2011г. | 2012г. | На 01.01.2013г. |
| 112 | 22 | 12 | 19 | 16 |

# По данным  ООО «Водсервис» средний процент износа систем водоснабжения составляет 70%.

# Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоснабжения

В настоящее время централизованная система водоснабжения имеется во всём    поселении.

Территории, в которых нет централизованного водоснабжения, отсутствуют.

# Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоснабжении муниципального образования

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

- разрушение смотровых колодцев;

- кража люков с колодцев;

- сверхнормативные потери ресурсов (воды).

- санитарно-техническое состояние сельских водозаборов удовлетворительное, соблюдаются зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозаборов от загрязнения. В некоторых водозаборах зоны строгого режима (30м) не выгорожены и не озеленены.

- ключевыми рисками, возникающими при эксплуатации сетей, являются попадание загрязняющих веществ через разрушенные колодцы, сломанные водоразборные колонки и пожарные гидранты.

## Раздел 2 «Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление»

# Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Общее водопотребление поселка Михайловский. Расчётный срок, в том числе 1-я очередь строительства

| № п/п | Наименование потребителей | Максимальный суточный расход, м3/сут. | В том числе максимальный суточный расход на 1-ую очередь, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона | 2738,88 | 2163,6 |
| 2 | Неучтённые расходы 10% | 273,89 | 216,36 |
| 3 | Промышленная зона 10% | 273,89 | 216,36 |
| 4 | Личное подсобное хозяйство | 400,0 | 300,0 |
|  | Итого | 3686,66 | 2896,32 |
| 1 | Полив зеленых насаждений | 634,0 | 601,0 |
|  | Всего | 4320,66 | 3497,32 |

Водопотребление села на расчетный срок составляет 4320,66 м3/сут

# Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического водопотребления населения)

# Удельные среднесуточные нормы водопотребления населения приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и составляют 180-200 л/сут.

Водопотребление жилой зоны села Михайловское.

| № п/п | Наименование потребителей | Население, чел. | Удельное водопотреб-ление, м3/сут. | Среднесуточ-ный расход, м3/сут. | Коэффи- циент суточной неравно- мерности | Максимальный суточный расход, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественная, муниципальная и индивидуальная застройка с полным благоустройством | 12680 | 180 | 2282,4 | 1,2 | 2738,88 |
| 2 | Общественная, муниципальная и индивидуальная застройка с полным благоустройством | 12020 | 150 | 1803,0 | 1,2 | 2163,6 |

# Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Таблица 12

Количество приборов учета потребления воды, установленных на водопроводных выпусках объектов недвижимости, непосредственно присоединенных к системам коммунального водоснабжения

| Количество абонентов с водопроводом | Периоды |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 01.10.2013 |
| 4400 | 616 | 1235 | 2651 |

## Раздел 3 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем водоснабжения»

- сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих потребителей)

К новому строительству по долгосрочной целевой программе  «Чистая вода»  предусматривается реконструкция системы водоснабжения в с. Михайловское, Михайловского района.

Протяжённость реконструируемых сетей 5.3км.

Стоимость строительно-монтажных работ  в ценах 2012г.  составляет 14235,63 тыс.руб.

- сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Земельные участки, на которых будет проводится реконструкция водопроводных сетей:

Ул. Автомобильная;

Ул. Пионерская;

Ул. Морозова;

Ул. Советская;

Ул.30 лет Целины;

Ул. Мелиораторов;

Ул. Восточная;

- сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

Не предусматривается.

- сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен;

Не предусматривается.

- обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве;

Качество воды всех водоисточников отвечает требованиям СанПиН 21.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

## Раздел 4 «Экологические аспекты мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения»

# сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

# Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

# Проектируемая водопроводная сеть не окажет вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

# При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые и производственные нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

# Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне строительства отсутствуют.

# При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

# При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

# сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Водоподготовка в проектируемых водопроводных сетях не предусмотрена.

## Раздел 5 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

# Оценка капитальных вложений в новое строительство 
и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (либо принятую по объектам - аналогам) по видам капитального строительства и видам работ

Стоимость строительно-монтажных работ водоснабжения с. Михайловское в базисных ценах на 01.01.2012г. составляет 14235,63 тыс.руб.

Раздел 6      «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций» уполномоченных на их эксплуатацию».

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории с. Михайловское не выявлено.

# СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования»

# описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение муниципального образования (эксплуатационные зоны)

Централизованная система канализации в селе отсутствует. Сброс сточных вод от 80% жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы и вывозится спецавтотранспортом за территорию поселка.

# описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

Канализационные  очистные сооружения в селе отсутствуют.

Раздел 2 Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения

Водоотведение жилой зоны села Михайловское.

| № п/п | Наименование потребителей | Население, чел. | Удельное водоотве-дение, м3/сут. | Среднесу-точный расход, м3/сут. | Коэффи-циент суточной неравно-мерности | Максимальный суточный расход, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественная, муниципальная и индивидуальная застройка с полным благоустройством | 12680 | 180 | 2282,4 | 1,2 | 2738,88 |
| 2 | Общественная, муниципальная и индивидуальная застройка с полным благоустройством | 12020 | 150 | 1803,0 | 1,2 | 2163,6 |

Общее водоотведение села Михайловское. Расчётный срок, в том числе 1-я очередь строительства

| № п/п | Наименование потребителей | Максимальный суточный расход, м3/сут. | В том числе максимальный суточный расход на 1-ую очередь, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона | 2738,88 | 2163,6 |
| 2 | Неучтённые расходы 10% | 273,89 | 216,36 |
| 3 | Промышленная зона 10% | 273,89 | 216,36 |
|  | Всего | 3286,66 | 2596,32 |

Водоотведение села Михайловское на расчетный срок составляет 2596,32 м3/сут., в том числе на первую очередь – 3286,66 м3/сут.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ